## Slide 1
Schématisation
1- Rôle de la schématisation
La schématisation sert à simplifier la représentation d'un objet, on peut vouloir représenter 2 choses:
a- Les mouvements cinématiques à l'intérieur de cet objet afin d'en comprendre le fonctionnement, d’où le schéma cinématique.
dessin d’ensemble
schéma cinématique

## Slide 2
Schématisation
b- Les assemblages entre les différentes pièces afin d'en comprendre le montage, d’où le schéma technologique.
dessin d’ensemble
Schéma technologique

## Slide 3
Schématisation
2- Schéma cinématique
C'est le schéma le plus important, celui qui sera joint à toute explication de fonctionnement un peu complexe. Pour l'établir suivre l'organigramme suivant:
Quel(s) étape(s) du fonctionnement
Quel(s) classe(s) d’équivalence
Quel(s) mouvement(s) donc quelle liaison
SCHÉMA
Quelle(s) surface(s) de contact

## Slide 4
Schématisation
Les pièces n'ont pas d'épaisseur dans un schéma, par contre les formes essentielles sont respectées.
perspective
projection
On utilise la représentation en projection ou en perspective suivant la position des axes des mouvements, en utilisant les schémas des liaisons, rappelés ci-contre.
IMPORTANT:

## Slide 5
Schématisation
Exemple :
Soit à dessiner le schéma cinématique de l'étau d’ajusteur (voir dessin d'ensemble).

## Slide 6
Schématisation
T1 → On positionne la pièce entre les mors 5.
T2 → On tourne la poignée 3 puis on serre.
T3 → On tourne la poignée 3 en sens inverse et on retire la pièce.
Son fonctionnement est le suivant:

## Slide 7
Schématisation
Classes d'équivalence:
A : mouvement de translation
Pièces : 1, 2, 4, 5’, 6’, 15
B : mouvements de rotation + translation
Pièce : 8
C : mouvements de rotation + translation
Pièces : 3, 13’
D : pièces fixes
Pièces : 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

## Slide 8
Schématisation
Liaisons:
A / D : liaison glissière
B / D : liaison hélicoïdale
A / B : liaison pivot
B / C : liaison pivot-glissant
Schéma cinématique

## Slide 9
Schématisation
3- Schéma technologique ou schéma d'assemblage
Ce schéma permet de mieux comprendre comment sont assemblées les pièces d'un mécanisme. Les classes d'équivalence sont celles liées aux mouvements lors de l'assemblage étudié.
Exemple:
On vous demande de dessiner le schéma d'assemblage de l'étau sur l'établi.

## Slide 10
Schématisation
Classes d'équivalence:
E : mouvement de rotation + translation
Pièce : 11
F : mouvement de translation
Pièce : 10
G : mouvement de translation + rotation
Pièces 12, 13
H : pièces fixes
Toutes les autres pièces

## Slide 11
Schématisation
Liaisons:
E / F : liaison pivot
E / H : liaison hélicoïdale
E / G : liaison pivot-glissant
Schéma technologique